## Slide 1: Vergleich von Reaktornetzwerkmodellen für die nichtkatalytische Partialoxidation von Erdgas
Präsentation einer Studienarbeit Freiberg den 17.11.2025

## Slide 2
Motivation
Ziel: Vermeiden von Treibhausgasemissionen
Anfallen von prozessbedingten Emissionen
Entwicklung von Prozessen zum Recycling von CO2
Entwicklung neuer Prozesse
Validierung von Mechanismen
Erstellen von Modellen für Parameterstudien
Notes: Klimaziele, CO2-Steuer
Fossile Energieträger begrenzt
Prozessbedingte Emissionen = kaum direkt vermeidbar
Nutzen von CO2 als Rohstoff
  Kohlenstoffquelle
  Vermeiden von Emissionen (CCU)
Nutzen von Modellierung für Entwicklung neuer Prozesse

## Slide 3: Aufgabenstellung
Vergleich reduzierter Modelle
Mechanismusvergleich
Parameterstudie
Literaturrecherche

## Slide 4: Überblick über Anwendungsgebiete der Partialoxidation (POx)
Chemische Industrie: Erzeugung von Synthesegas
Raffinerien: Wasserstofferzeugung, Entsorgung von Nebenprodukten
Energie- und Kraftstofferzeugung: Herstellung von Kraftstoffen (u.a. Fischer-Tropsch)
POx ist in der Industrie und Forschung ein weit eingesetztes Verfahren mit großem Anwendungspotential
Notes: Anwendung Synthesegas: Methanolsynthese, Fischer-Tropsch-Verfahren
Pox viel im Einsatz, Rahmenbedingungen gut verstanden

## Slide 5: Rahmenbedingungen und Methodik
Forschungsgegenstand: HP-POx-Reaktor auf der Reichen Zeche im Projekt SCOORE (Synthesis gas from recycling of CO2)
Ziel: Erforschung von Prozessen zum Recycling von CO2 (speziell zur Erzeugung von Synthesegas)
Untersuchen der POx unter zwei Betriebsbedingungen:
  Referenzfall (ohne Zugabe von CO2)
  Versuchsfall (zusätzliche Zugabe von CO2)
CFD-Analyse, Experimentaldaten (Temperaturen und Produktgaszusammensetzungen) und Reaktorgeometrie bekannt
Variables |  | Case 1 | Case 2
1. Natural Gas |  |  | 
Temperature | °C | 66,6 | 67,5
Mass Flow | kg/h | 182,4 | 153,3
2. Carbon Dioxide |  |  | 
Temperature | °C | - | 67,5
Mass Flow | kg/h | 0 | 196,4
3. Oxygen |  |  | 
Temperature | °C | 231,9 | 231,2
Mass Flow | kg/h | 252,2 | 246,9
4. Steam |  |  | 
Temperature | °C | 353,4 | 353,4
Mass Flow | kg/h | 38,7 | 39,4
Wall Heat Loss | kW | 30 | 30
Reactor Volume | L | 134 | 134
Comment |  | Reference | CO2 import
Notes: 47 bar
Versuchsbedingungen fast gleich, nur CO2 stark verschieden

## Slide 6: Übersicht verschiedener Reaktionsmechanismen
Reaction Mechanism | No. of Species | No. of Reactions
ATR (in-house) | 28 | 112
GRI3.0 | 53 | 325
Aramco2.0 | 581 | 3037
NUIG1.1 | 2746 | 11270
CRECK | 159 | 2459
Verschiedene Komplexität
Verschiedene Reaktionsbedingungen
Ursprünglich für Verbrennungsprozesse
Fragestellungen
  Inwieweit unterscheiden sich die Reaktionsmechanismen
  Welcher Reaktionsmechanismus kann reale Messwerte am genauesten nachbilden
  Welcher Mechanismus kann wesentliche chemische Vorgänge am genauesten beschreiben?
  Welcher Reaktionsmechanismus bietet den besten Kompromiss aus Komplexität, Stabilität und Genauigkeit
Notes: 5 Mechanismen untersucht
CRECK verschiedene Varianten
Fragestellungen:
  Unterscheiden?
  Welcher genaueste Werte?
  Wesentliche Chemie
  Bester kompromiss?
Rechenzeit

## Slide 7: Vergleich und Ergebnisse der Reaktionsmechanismen
Am Reaktorausgang kaum Unterschiede
Unterschiede im Flammenverhalten erkennbar
Geringe Temperaturunterschiede im Reaktor, am Reaktorausgang sehr ähnliche Ergebnisse
NUIG teilweise instabil
Gute Ergebnisse aller Mechanismen, aber statistische Abweichungen deutlich erkennbar
Wahl des Mechanismus für weitere Simulationen: Aramco
Abbilden komplexer Chemie
Gute Rechenzeit
Gut validiert
Numerisch stabil
In Literatur oft Referenzmechanismus
Notes: Reaktorausgang alle gleich
Flammverhalten erkennbar unterschiedlich
Großer Mechanismus = instabil
Alle Mechanismen gute Ergebnisse
Temperatur nicht sehr relevant, da alle in gleicher Größenordnung

## Slide 8: Entwicklung eines komplexen reduzierten Modells
PSR
PFR
PSR
PFR
PSR
PFR
PSR
Notes: CFD lag vor
Flammzone perfekt durchmischt, Nachbrennzone als Strömungsrohr
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG! GRÖßENVERHÄLTNISSE NICHT VERGLEICHBAR!
1: einfach linear
2: Bypass (nur Erdgas)
3: einfache Rezirkulationszone, wenig Interaktion mit Strömung
4: mehr Interaktion
5: mehr Interaktion, teilen der Rezirkulationszone

## Slide 9: Ergebnisse der verschiedenen Reduzierten Modelle
Modell | ohne CO2 | mit CO2
1 | 0,00011 | 0,00028
2 | 0,00011 | 0,00028
3 | 0,00007 | 0,00013
4 | 0,00004 | 0,00021
5 | 0,00018 | 0,00029
Alle Modelle liefern ähnliche Ergebnisse
Lineare ROMs: hohe Genauigkeit
Erhöhte Genauigkeit durch zusätzliche Rezirkulationszone
Methanschlupf durch Modell 4 sehr gut beschrieben
Modell 5 höchste Ungenauigkeit
Komplexestes Modell höchste Ungenauigkeit durch:
erhöhte Anzahl der (falschen) Annahmen
erhöhte Anzahl numerischer Berechnungen (eventuell Diskretisierungsfehler)
Annahmen hohes Gewicht weil Modell 1 – 4 bereits sehr gut sind
Notes: Fehler sehr gering
Betrachten nur Stoffe, nicht Temperaturen (nicht miteinander vergleichbar)
Fehler bei CO2 größer weil weniger VWZ

## Slide 10: Parameterstudie: Variation des CO2-Feedmassenstroms
Ziel: Optimierung des Prozesses durch Parameterstudie
Variation des CO2-Massenstroms im Feed
Relevante Größen:
  Methanschlupf
  CO2-Bilanz
  H2/CO-Verhältnis
  Temperaturen
Höherer CO2-Feedstrom führt zu höherem Verbrauch von CO2
H2/CO-Verhältnis sinkt
gute Lage des Betriebspunktes, höhere Zugabe CO2 nicht mehr Umsatz
Notes: Parameterstudie 20 Werte
Max-Betriebsgrenze = Methanschlupf

## Slide 11: Zusammenfassung
Vergleich von 5 Reaktionsmechanismen
  kaum Einfluss des Reaktionsmechanismus auf Produktzusammensetzungen
Entwicklung von 5 verschieden komplexen reduzierten Modellen
  Erweiterungen können zu einem exakteren Modell führen, sind jedoch an Annahmen gebunden, die überprüft werden müssen
Anwendung der Ergebnisse der Untersuchungen in einer Parameterstudie zum Untersuchen der Betriebsbedingungen
  Die gewählten Betriebsbedingungen entsprechen dem Optimum

## Slide 13: Für eventuelle Nachfragen: Mechanismen

## Slide 14: Für eventuelle Nachfragen: Mechanismen

## Slide 15: Für eventuelle Nachfragen: Erweiterungen

## Slide 16: Für eventuelle Nachfragen: Parameterstudie